## Slide 1: Cache原理 与地址映像机制

## Slide 2: 重点
Cache的工作原理
Cache的基本结构
替换策略
地址映像机制

## Slide 3: 一、Cache的工作原理
1. 问题的提出
避免 CPU “空等” 现象
CPU 和主存（DRAM）的速度差异
程序访问的局部性原理
空间局部性
时间局部性

## Slide 4: 一、Cache的工作原理
1. 问题的提出
避免 CPU “空等” 现象
CPU 和主存（DRAM）的速度差异
缓存
CPU
主存
容量小
速度高
容量大
速度低
字
块

## Slide 5
主存块 调入 缓存
主存块与缓存块 建立 了对应关系
标记记录 与某缓存块建立了对应关系的 主存块号
命中
未命中
主存块与缓存块 未建立 对应关系
主存块 未调入 缓存
2. Cache的命中率

## Slide 6
(1) 主存和缓存的编址
主存和缓存按块存储 块的大小相同
B 为块长
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0
1
2m－1
字块 0
字块 1
字块 M－1
主存块号
块内地址
m位
b位
n位
M块
B个字
缓存块号
块内地址
c位
b位
C块
B个字
~
~
~
~
…
…
字块 0
字块 1
字块 C－1
0
1
2c－1
标记
Cache
缓存块号

## Slide 7
命中率
命中率：CPU访问cache的次数占总访问次数的比例。设NC表示cache完成存取的总次数，NM表示主存完成存取的总次数，h为命中率，则有： h=NC/（NC+NM）
若tC表示命中时的cache访问时间，tm表示未命中时的主存访问时间，则cache/主存系统的平均访问时间ta为：
ta=htc+（1-h）tm
目标：以较小的硬件代价使cache/主存系统的平均访问时间ta越接近tc越好，用e表示访问效率表示。
设tm/tc=r则有： e= tc / ta=1/(r+(1-r)h)
命中率h越接近于1越好，r值以5～10为宜，不宜太大。

## Slide 8
3. Cache 的 读 操作
访问Cache
取出信息送CPU
访问主存
取出信息送CPU
将新的主存块
调入Cache中
执行替换算法
腾出空位
结束
命中？
Cache满？
CPU发出访问地址
开始
是
否
是
否

## Slide 9
4. Cache 的基本结构
Cache
替换机构
Cache
存储体
主存Cache
地址映像
变换机构
由CPU完成

## Slide 10: 二、地址映射机制
主存和缓存的编址
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0
1
2m－1
字块 0
字块 1
字块 M－1
主存块号
块内地址
m位
b位
n位
M块
B个字
缓存块号
块内地址
c位
b位
C块
B个字
~
~
~
~
…
…
字块 0
字块 1
字块 C－1
0
1
2c－1
标记
Cache
缓存块号

## Slide 11: 二、地址映像机制
地址映像机制
AC = f ( AM )
常用的地址映像方式
直接映像方式
全相联映像方式
组相联映像方式

## Slide 12: 二、地址映像机制
1. 直接相联
字块2m－1
字块2c+1
字块2c+1－1
字块2c +1
字块2c
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
…
主存储体
字块 1
标记
字块 0
标记
字块 2c－1
标记
Cache存储体
t位
0
1
2c－1
…
字块
字块地址
主存字
块标记
t 位
c 位
b 位
主存地址
比较器（t位）
=
≠
不命中
有效位=1？
*
m位
Cache
内地址
否
是
命中
字块2c+1
字块2c
字块0
字块 0

## Slide 13
检索过程：根据内存地址中的t位标记与cache的标记位相比较，然后将块地址与cache的块地址相比较，判断是否命中。
特点：硬件实现简单，成本低。但每个主存块只有一个固定的行可以存放。当cache的行数较少时发生冲突的可能性很大，频繁的置换会使cache的效率下降。
直接映射方式一般用于大容量的cache中。

## Slide 14: 二、地址映像机制
1. 直接相联
特点：
  主存地址块映射到Cache的固定块
j＝i mod (M )
  实现简单
  空间利用率低，冲突概率高

## Slide 15: 二、地址映像机制
2. 全相联
字块2m－1
字块2c－1
字块1
字块0
…
…
字块2c－1
字块1
字块0
…
标记
标记
标记
主存字块标记
字块内地址
主存地址
m = t + c 位
b位
m = t+c
Cache 存储器
主存储器
字块0

## Slide 16
全相联映射方式的检索过程：CPU发出内存地址的块号部分（s位）与cache中所有行中的标记部分同时比较，若某行的标记与要访问的块号相同，命中，则再根据块内地址（b位）从该行中读取相应字；否则，未命中，则按内存地址从主存中读取一个字。
优点:灵活，cache可以得到充分利用。但当行数较多时要实现所有行中的标记部分同时参与比较，电路实现困难。
全相联映射方式一般用于小容量cache。

## Slide 17: 二、地址映像机制
2. 全相联
特点：
  主存地址块映射到Cache的任意块
  空间利用率高，冲突概率低
  实现复杂

## Slide 18: 二、地址映像机制
3. 组相联
字块2m－1
字块2c-r+1
字块2c-r + 1
字块2c-r
字块2c-r －
字块1
字块0
…
…
…
字块 3
标记
字块 1
标记
字块 2c－1
标记
字块 2
标记
字块 0
标记
字块 2c－2
标记
…
…
…
…
字块内地址
组地址
主存字块标记
s = t + r 位
q = c－r 位
b 位
组
0
1
2c-r－1
主存地址
Cache
主存储器
m 位
共 Q 组，每组内两块（r = 1)
1
字块0
字块 1
字块 0
字块2c-r
字块2c-r+1

## Slide 19
组相联映射

## Slide 20
检索过程：根据地址中的组地址找到cache的相应组，然后将该组的标记部分与内存地址的块号同时比较，判断是否命中。
特点：组内有一定的灵活性，而且因组内行数的减少，比较的硬件电路比全相联方式简单些。
组相联映射的每组的行数v一般取值较小，典型值为2，4，8，16。为强调比较器的规模和存放的灵活性，常称组相联为v路组相联。
组相联映射

## Slide 21
例如： 设有一个cache的容量为2K字，每个块为16字，求 (1) 该cache可容纳多少个块？ (2) 如果主存的容量是256K字，则有多少个块？ (3) 主存的字地址有多少位？Cache 字地址有多少位？ (4) 在直接映象方式下，主存中的第i块映象到cache中哪一个块中？

## Slide 22
★先进先出（FIFO）算法
把最先调入cache的字块替换出去
  优点：实现容易、开销小
  缺点：可能把一些常用的程序，如子程序、循环程序块，作为最早进入Cache块，替换出去
替换策略

## Slide 23: 先进先出替换策略

## Slide 24
★近期最少使用(LRU)算法
LRU算法将近期内长久未被访问过的行换出。每行也设置一个计数器，cache每命中一次，命中行计数器清零，其它各行计数器增1。当需要替换时，将计数值最大的行换出。
这种算法保护了刚拷贝到cache中的新数据行，有较高的命中率。
替换策略

## Slide 25: 近期最少使用替换策略

## Slide 26
★随机替换
随机替换策略从特定的行位置中随机地选取一行换出。在硬件上容易实现，且速度也比前两种策略快。
缺点是降低了命中率和cache工作效率。